ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Experiment DLD-02:	Arithmetic Circuits

วัตถุประสงค์:	เพื่อศึกษาวงจรพีชคณิต (Arithematics Circuits) พื้นฐานต่อไปนี้

- Half-adder

- Half-subtractor

- Full-adder

- Full-subtractor

บทนำ

การทำงานของวงจรพีชคณิต เช่น การหาผลรวม การหาผลต่าง การหาผลคูณ และ การหาผลหาร ต่างก็จำเป็นในระบบดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นในเครื่องคิดเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ การทำงานเพื่อคำนวณสิ่งต่างๆที่กล่าวมานั้นจำเป็นต้องอาศัย AND OR และ NOT gates ในการทดลองนี้จะทำการสร้างวงจรที่ใช้ในการบวกและการลบโดยใช้ gates พื้นฐานต่างๆ

Half-adder

วงจรตรรกะที่ทำหน้าที่ในการหาผลรวมของสัญญาณขนาด 1 บิต 2 สัญญาณ เรียกว่า Half-adder รูปที่ 2.1 แสดงถึง block diagram ของวงจรดังกล่าว ซึ่ง input ทั้งสองของวงจรคือ A และ B โดยที่ S แทน output ของค่าผลรวม (Sum) และ C แทน output ของค่าตัวทด (Carry)

รูปที่ 2.1 block diagram ของ Half-adder

Half-subtractor

วงจรตรรกะที่ทำหน้าที่ในการหาผลต่างหรือผลจากการลบค่า B จากค่า A (A-B) เรียกว่า Half-subtractor โดยที่ทั้ง A และ B คือสัญญาณขนาด 1 บิต รูปที่ 2.2 แสดงถึง block diagram ของวงจรดังกล่าว โดยที่ D แทน output ของค่าผลต่าง (Difference) และ C แทน output ของค่าตัวยืม (Borrow)

รูปที่ 2.2 block diagram ของ Half-subtractor

Full-adder

จากการที่ Half-adder สามารถหาผลบวกจำนวน 2 จำนวนเท่านั้น ไม่ได้เตรียมการเมื่อบวกเลขฐานสองทั้งสองจำนวนเข้าด้วยกันสำหรับการบวกค่าของตัวทดที่เกิดขื้นจากการบวกค่าในบิตก่อนนี้ จากเหตุผลของ input ตัวที่ 3 นี้เอง จึงเกิดวงจรตรรกะที่ทำหน้าที่ในการหาผลรวมของค่า An Bn และ Cn-1 ที่เรียกว่า Full-adder เมื่อ An และ Bn คือ บิตที่ n ของจำนวนเลขฐานสอง A และ B ตามลำดับ และ Cn-1 คือ ตัวทดที่เกิดจากการบวกในบิตที่ (n-1) รูปที่ 2.3 แสดงถึง block diagram ของวงจรดังกล่าว โดยที่ Sn แทน output ของค่าผลรวม (Sum) และ Cn แทน output ของค่าตัวทด (Carry) ของบิตที่ n ดังกล่าว

รูปที่ 2.3 block diagram ของ Fullf-adder

Full-subtractor

เช่นเดียวกันกับ Full-adder คือ input ทั้งสามของวงจร Full-subtractor คือ An (ตัวตั้ง - Minuend) Bn (ตัวลบ - Subtrahend) และ Cn-1 (ตัวยืม – Borrow จากการลบบิตก่อนนี้) และ output ทั้งสองบิตคือ Dn (ผลต่าง - Difference) และ Cn (ตัวยืม - Borrow) ของบิตที่ n ดังกล่าว รูปที่ 2.4 แสดงถึง block diagram ของวงจรดังกล่าว

รูปที่ 2.4 block diagram ของ Fullf-subtractor

คําถามก่อนการทดลอง

- จากรูปที่ 2.1 จงหา truth table ของวงจร Half-adder

- จากรูปที่ 2.2 จงหา truth table ของวงจร Half-subtractor

- จากรูปที่ 2.3 จงหา truth table ของวงจร Full-adder

- จากรูปที่ 2.4 จงหา truth table ของวงจร Full-subtractor

- จงแสดงวิธีการแปลง expression ของวงจร Full-adder ที่กล่าวไว้ในบทนำ ให้อยู่ในรูปของการใช้เฉพาะ 2-input XOR gates และ 2-input NAND gates เท่านั้น พร้อมทั้งวาดรูปของวงจรใหม่นี้

- ทำซ้ำข้อที่ 4 สำหรับวงจร Full-subtractor

ขั้นตอนการทดลอง

- จากรูปที่ 2.1 จงต่อวงจร Half-adder โดยใช้เฉพาะ XOR gates (7486) และ NAND gates (7400) บันทึกผลการทำงานของวงจรดังกล่าว แล้วเปรียบเทียบกับ truth table ตามคำตอบของคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 1

- ทำซ้ำข้อที่ 1 โดยเปลี่ยนเป็นวงจร Half-subtractor จากรูปที่ 2.2 แล้วเปรียบเทียบการทำงานของวงจรกับ truth table ตามคำตอบของคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 2

- ทำซ้ำข้อที่ 1 โดยเปลี่ยนเป็นวงจร Full-adder จากรูปที่ 2.3 ตามที่ได้ออกแบบมาในคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 5 แล้วเปรียบเทียบการทำงานของวงจรกับ truth table ตามคำตอบของคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 3

- ทำซ้ำข้อที่ 1 โดยเปลี่ยนเป็นวงจร Full- subtractor จากรูปที่ 2.4 ตามที่ได้ออกแบบมาในคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 6 แล้วเปรียบเทียบการทำงานของวงจรกับ truth table ตามคำตอบของคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 4

คําถามท้ายการทดลอง

- จงออกแบบ Full-adder จาก Half-adders และ gates พื้นฐานต่างๆ

- จงออกแบบ Full-subtractors จาก Half-subtractors และ gates พื้นฐานต่างๆ

- จงออกแบบ n-bit Full-adder

ผศ.ดร.ดารณี หอมดี