ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Experiment DLD-05:	Encoder and Decoder

วัตถุประสงค์: เพื่อเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบวงจร Encoder และ วงจร Decoder

บทนำ

ในการทำงานของระบบดิจิตอลทั่วไป มักจะมีอุปกรณ์เข้ารหัส (Encoder) และอุปกรณ์ถอดรหัส (Decoder) เป็นอุปกรณ์สำคัญอยู่ด้วยเสมอ กล่าวคือ เมื่อระบบดิจิตอลรับข้อมูลเข้ามาทางด้านอินพุต (Input) ซึ่งเป็นรหัสใดรหัสหนึ่ง ระบบดิจิตอลจะทำการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจาก       เลขฐานหนึ่งไปเป็นเลขอีกฐานหนึ่ง ซึ่งอุปกรณ์เปลี่ยนรหัสดังกล่าวเรียกว่า วงจรเข้ารหัส และวงจรถอดรหัส

รูปที่  5.1 ระบบดิจิตอลที่ประกอบไปด้วยวงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส

ตัวอย่างการทำงานของวงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัสแสดงให้เห็นดังรูปที่ 5.1 คือ เมื่อเรากดเลข  8 ซึ่งเป็นเลขฐานสิบที่เป็นคีย์บอร์ดด้านอินพุต  วงจรเข้ารหัสจะเปลี่ยนเลข  8  เป็นรหัส  BCD  คือ 1000 จากนั้น วงจรถอดรหัสจะเปลี่ยนรหัส  1000  เป็นรหัส  7  ส่วน และเลขฐานสิบ  คือ  8  ไปแสดงผลที่ด้านเอาต์พุต

วงจรเข้ารหัส  (Encoder)

วงจรเข้ารหัส  หมายถึง  อุปกรณ์ตัวกลางในการนำรหัสใด ๆ เข้ามา โดยมีการเปลี่ยนรหัสหรือระดับของสัญญาณมาเป็นสัญญาณลอจิกตามรหัสที่เราต้องการ เช่น การเข้ารหัสใด ๆ ให้เป็นเลขฐานสอง เป็นต้น  โดยที่อุปกรณ์เข้ารหัสมีอินพุตเพียงสายเดียว ซึ่งได้รับการกระตุ้นในเวลาที่กำหนด และสร้างรหัสเอาต์พุตมาจำนวน N บิต โดยขึ้นกับอินพุตที่ได้รับการกระตุ้น สัญลักษณ์ของวงจรเข้ารหัสแสดงดังรูปที่ 5.2

|  | A0 |  |  |  | Y0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อินพุต M สาย | A1 |  |  |  | Y1 |  |
| (เป็น “1” ทีละเส้น) | A2 |  | ENCODER |  | Y2 | เอาต์พุต N บิต |
|  | AM-1 |  |  |  | YN-1 |  |

รูปที่  5.2 สัญลักษณ์ของวงจรเข้ารหัส

จากรูปที่  5.2  วงจรเข้ารหัสมีอินพุตแบบ Active High  จำนวน M สาย และเอาต์พุต จำนวน  N  บิต  เมื่ออินพุตใดอินพุตหนึ่งในจำนวน M  สายมีสภาวะเป็น  High (1) ขณะที่อินพุตที่เหลือเป็น Low (0)  ทั้งหมด วงจรเข้ารหัสจะสร้างเอาต์พุตที่เป็นเลขฐานสอง ซึ่งสอดคล้องกับอินพุตออกมา เช่น วงจรเข้ารหัสจากเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง จะมีอินพุต  8  สาย และมีเอาต์พุต   3  สาย  ถ้าเป็นวงจรเข้ารหัสจากเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองก็ต้องมีอินพุต  10  สายและมีอินพุต จำนวน  4  สาย เป็นต้น

วงจรถอดรหัส (Decoder)

วงจรถอดรหัส  หมายถึง  วงจรลอจิกซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนรหัสเลขฐานสองที่มีอินพุตจำนวน  N บิต ให้เป็นรหัสใด ๆ ที่มีสายเอาต์พุตจำนวน M บิต โดยแต่ละสายจะได้รับผลออกมาจากการจัดหมู่ของอินพุตที่เหมาะสมเพียงกลุ่มเดียว

|  | A0 |  |  |  | Y0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อินพุต N สาย | A1 |  |  |  | Y1 |  |
|  | A2 |  | Decoder |  | Y2 | เอาต์พุต M บิต |
|  | AN-1 |  |  |  | YM-1 |  |

รูปที่  5.3 สัญลักษณ์ของวงจรถอดรหัส

จากรูปที่ 5.3 เป็นสัญลักษณ์ของวงจรถอดรหัสแบบ Active “High”  มีอินพุตจำนวน N  อินพุต  และเอาต์พุตจำนวน M เอาต์พุต  เนื่องจากอินพุตของวงจรถอดรหัสเป็นเลขฐานสอง   อาจเป็น 0  หรือ 1 ก็ได้ จึงต้องจัดหมู่ของอินพุตหรือรหัสที่เป็นไปได้จำนวน 2n  กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะให้เอาต์พุตใดเอาต์พุตหนึ่งใน  M  เอาต์พุตเป็น  High (1) เพียงหนึ่งเอาต์พุตเท่านั้น ส่วนเอาต์พุต ที่เหลือจะเป็น Low  (0)

Decimal-to-BCD Encoder

Decimal-to-BCD Encoder เป็นวงจรเข้ารหัส ที่ทำหน้าที่แปลงเลขฐานสิบ เป็นเลข BCD (Binary-Coded-Decimal) ซึ่งมี Block Diagram และ Truth Table ของวงจรดังรูปที่ 5.4 และ 5.5ตามลำดับ

รูปที่  5.4 Block Diagram ของวงจรDecimal-to-BCD Encoder

| Input | Output |
| --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D | C | B | A |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

รูปที่  5.5 Truth Table ของวงจรDecimal-to-BCD Encoder

BCD-to-Decimal Decoder

BCD-to-Decimal Decoder เป็นวงจรถอดรหัส ที่ทำหน้าที่แปลงเลข BCD เป็นเลขฐานสิบ ซึ่งมี Block Diagram และ Truth Table ของวงจรดังรูปที่ 5.6 และ 5.7 ตามลำดับ

รูปที่  5.6 Block Diagram ของวงจร BCD-to-Decimal Decoder

| Input | Output |
| --- | --- |
| D | C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

รูปที่  5.7 Truth Table ของวงจร BCD-to-Decimal Decoder

BCD-to-7 Segment Decoder

BCD-to-7 Segment Decoder เป็นวงจรถอดรหัส ที่ทำหน้าที่แปลงเลข BCD เป็นการควบคุมอุปกรณ์ 7-Sement ให้แสดงเลขฐานสิบออกมา รูปที่ 5.8 แสดงอุปกรณ์ 7-Segment และการแสดงค่าของตัวเลขฐานสิบบน อุปกรณ์ 7-Segment

รูปที่  5.8 (ก) อุปกรณ์ 7-Segment

(ข)  การแสดงค่าของตัวเลขฐานสิบ (0 - 9) บน อุปกรณ์ 7-Segment

คําถามก่อนการทดลอง

- จงออกแบบวงจร Decimal-to-BCD Encoder ที่ทำงานตาม Truth Table ดังรูปที่ 5.5

- จงออกแบบวงจร BCD-to-Decimal Decoder ที่ทำงานตาม Truth Table ดังรูปที่ 5.7

- จากรูปที่ 5.8 จงหา Truth Table ของวงจร BCD-to-7 Segment Decoder พร้อมทั้งจงออกแบบวงจรดังกล่าว

ขั้นตอนการทดลอง

วงจร Decimal-to-BCD Encoder

- จงสร้าง Project ที่มีชื่อว่า Encoder ด้วย ISE WebPACK

- จงสร้างวงจร Decimal-to-BCD Encoder (D2BCD) ตามที่ได้ออกแบบไว้ตามคำตอบของคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 1

- สร้าง Test Bench WaveForm เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของวงจรเทียบกับ truth table ของวงจร ดังรูปที่ 5.1

- พิจารณาสัญญาณที่เกิดจากการวิเคราะห์และบันทึกผล

วงจร BCD-to-Decimal Decoder

- จงสร้าง Project ที่มีชื่อว่า Decoder ด้วย ISE WebPACK

- จงสร้างวงจร BCD-to-Decimal Decoder (BCD2D) ตามที่ได้ออกแบบไว้ตามคำตอบของคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 2

- สร้าง Test Bench WaveForm เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของวงจรเทียบกับ truth table ของวงจร ดังรูปที่ 5.2

- พิจารณาสัญญาณที่เกิดจากการวิเคราะห์และบันทึกผล

วงจร BCD-to-7 Segment Decoder

- ใน Project ที่มีชื่อว่า Decoder เดิม จงสร้างวงจร BCD-to-7 Segment Decoder (BCD27Seg) ตามที่ได้ออกแบบไว้ตามคำตอบของคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 3

- สร้าง Test Bench WaveForm เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของวงจรเทียบกับ truth table ตามคำตอบของคำถามก่อนการทดลองข้อที่ 3

- พิจารณาสัญญาณที่เกิดจากการวิเคราะห์และบันทึกผล

คําถามท้ายการทดลอง

- จงอธิบายข้อแตกต่างของ Encoder  และ Decoder อย่างละเอียด

- จงอธิบายความหมายและการทำงานของ Priority Encoder

ผศ.ดร.ดารณี หอมดี

# Text boxes

(ก)

(ข)