ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Experiment DLD-06:	A Simple Calculator

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเรียนรู้การออกแบบเครื่องคิดเลขอย่างง่าย โดยการประยุกต์ใช้วงจรต่างๆที่ได้ออกแบบไว้แล้ว (วงจร 4-it adder, 4-bit subtractor, quad 2-to-1 multiplexer และ วงจร 7-segment decoder)

2. เพื่อเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบเครื่องคิดเลขอย่างง่าย

3. เพื่อเรียนรู้การตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องคิดเลขอย่างง่ายบนบอร์ด FPGA

บทนำ

การออกแบบวงจรดิจิตอลที่มีขนาดเล็กๆ โดยปกติจะนิยมใช้ชิพหรือไอซีมาตรฐาน เช่น CMOS ตระกูล 4000 และ TTL ตระกูล 74LS00 ตัวอย่างดังรูปที่ 6.1 จะเห็นได้ว่าไอซีสำเร็จรูปเหล่านี้จะมีฟังก์ชันทำงานทางลอจิกแบบตายตัวและเป็นวงจรขนาดเล็กๆอยู่ภายในไอซีเพียงไม่กี่ตัว จึงไม่เหมาะกับงานออกแบบวงจรขนาดใหญ่หรือวงจรความถี่สูง เนื่องจากเกิดเวลาหน่วงขึ้นในตัวไอซีและสายสัญญาณที่ต่อระหว่างไอซีแต่ละตัว ทำให้วงจรที่ต้องใช้ไอซีดังกล่าวหลายๆตัวทำงานได้ช้าและแผงวงจรมีขนาดใหญ่

(a) ลักษณะของไอซี TTL เบอร์ 74LS08        (b) คุณสมบัติภายในทางดิจิตอลของไอซี 74LS08

รูปที่ 6.1 ตัวอย่างไอซีดิจิตอลตระกูล CMOS และ TTL

ปัจจุบันได้มีการคิดค้นไอซีดิจิตอลเอนกประสงค์ ที่สามารถโปรแกรมให้เป็นฟังก์ชันทำงานตามที่ต้องการได้ โดยที่ภายในชิพจะบรรจุวงจรลอจิกพื้นฐานที่มีฟังก์ชันทำงานแบบไม่ตายตัวไว้เป็นจำนวนมาก เรียกว่า Programmable Logic Device (PLD)

FPGA

FPGA (Field Programmable Gate Array) เป็นชิพประเภท PLD สามารถโปรแกรมให้เป็นวงจรดิจิตอลได้ตามต้องการ โดยสามารถโปรแกรมด้วยการวาดผังวงจร (Schematic) หรือการเขียนโปรแกรมควบคุมเช่น ภาษา Verilog และ VHDL เป็นต้น

ขั้นตอนการทดลอง

วงจร Calculator

รูปที่ 6.2 ส่วนประกอบของ Calculator

รูปที่ 6.3 ส่วนประกอบของ ALU

- จงสร้าง Project ที่มีชื่อว่า Calculator ด้วย ISE WebPACK

- เพิ่มไฟล์ผังวงจรและสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นคือ 4-bit Full Adder, 4-bit Full Subtractor, Quad 2-to-1 Multiplexer และ 2-to-1 Multiplexer จาก DLD-04 และ พัฒนา Binary to 7-Segment Decoder จาก วงจร BCD to 7-Segment Decoder DLD-05 โดยใช้เมนูบาร์ Project > Add Copy of Source…(ไฟล์ผังวงจรและสัญลักษณ์มีนามสกุลเป็น sch และ sym)

- สร้างวงจร Calculator โดยให้มีส่วนประกอบ ดังรูปที่ 6.2 และมีส่วนประกอบของวงจร ALU ดังรูปที่ 6.3

- สร้างวงจร Test Bench WaveForm เพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของวงจรเทียบกับ truth table ของวงจร ดังรูปที่ …

- พิจารณาสัญญาณที่เกิดจากการวิเคราะห์และบันทึกผล

ทดสอบวงจร Calculator กับ Hardware (FPGA)

- เปิด Project ที่มีชื่อว่า Calculator ด้วย ISE WebPACK

- คลิ๊กขวาที่รูปในหน้าต่าง Sources แล้วเลือก Properties… ดังรูปที่ 6.4

- ทีหน้าต่าง Project Properties ให้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับ Hardware ที่ใช้ทดลอง ดังนี้

Family : Sparton3

Device : XC3S200

Package : TQ144

Speed : -4

- คลิ๊กเลือกที่วงจร Calculator แล้วไปที่หน้าต่าง Processes เลือก Run ที่ User Constraints > Edit Constrains (Text) ดังรูปที่ ... แล้วพิมพ์ข้อกำหนดของวงจรให้กับ Hardware ดังนี้

NET "A3"		LOC = "p52";	# Input A3(MSB)

NET "A2"		LOC = "p53";	# Input A2

NET "A1"		LOC = "p55";	# Input A1

NET "A0"		LOC = "p56";	# Input A0(LSB)

NET "B3"		LOC = "p59";	# Input B3(MSB)

NET "B2"		LOC = "p60";	# Input B2

NET "B1"		LOC = "p63";	# Input B1

NET "B0"		LOC = "p68";	# Input B0(LSB)

NET "SEL"	LOC = "p44";	# Input Select (Add/Sub)

NET "SEG_A"	LOC = "p40";	# Output Segment A

NET "SEG_B"	LOC = "p35";	# Output Segment B

NET "SEG_C"	LOC = "p32";	# Output Segment C

NET "SEG_D"	LOC = "p30";	# Output Segment D

NET "SEG_E"	LOC = "p27";	# Output Segment E

NET "SEG_F"	LOC = "p25";	# Output Segment F

NET "SEG_G"	LOC = "p23";	# Output Segment G

NET "SEG_DP"	LOC = "p20";	# Output Segment DP

NET "disp1"	LOC = "p31";	# Output Show DIGIT0

แล้วทำการบันทึก

*หมายเหตุ ชุดคำสั่งมีรูปแบบคือ

NET “ชื่อของ I/O Marker” LOC = “ตำแหน่งขาบน Hardware”;

หากวงจรที่สร้างขึ้นมีชื่อของ I/O Marker ไม่ตรงกับข้อกำหนด สามารถปรับเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับ I/O Marker ของวงจรที่ออกแบบได้

- ทำการสังเคราะห์วงจรโดย ที่หน้าต่าง Processes คลิ๊กขวาที่ Synthesize – XST แล้วเลือก Run เมื่อทำการสังเคราะห์เสร็จจะปรากฎ  ที่หน้าแถบ Synthesize – XST > View Synthesis Report

- ทำการ Implement Design โดย ที่หน้าต่าง Processes คลิ๊ก “+” ที่อยู่หน้า Implement Design จนเป็น “-“ จากนั้นทำการ Run ที่ Implement Design เมื่อเสร็จจะปรากฎที่หน้าแถบ Implement Design และแถบ Translate, Map, Place & Route ซึ่งอยู่ใน Implement Design ด้วย

- ต่อสาย JTAG เข้ากับพอร์ตขนานของคอมพิวเตอร์ และขั้ว JTAG ที่บอร์ด FPGA D3 XC3S200F พร้อมทั้งจ่ายไฟเลี้ยงเข้าบอร์ด

- โปรแกรมข้อมูลวงจรลงบนชิพ โดยไปที่หน้าต่าง Processes คลิ๊ก “+” ที่อยู่หน้า Generate Programming File จนเป็น “-“ จากนั้นทำการ Run ที่ Generate Programming File เมื่อเสร็จจะปรากฎที่หน้าแถบ Generate Programming File และ  Programming File Generate Report

- ทำการ Run ที่ Generate Programming File > Configure Device (iMPACT) จะปรากฎหน้าต่าง iMPACT – Welcome to iMPACT ให้กด Finish จะมีหน้าต่าง Assign New Configuration File ครั้งแรก ซึ่งจะถามหาไฟล์ที่มีนามสกุล *.mcs ให้คลิ๊ก Bypass จะปรากฎหน้าต่าง Assign New Configuration File อีกครั้ง ให้เลือกไฟล์ที่มีนามสกุล *.bit แล้ว Open

- ที่โปรแกรม iMPACT ให้คลิ๊กขวาที่ชิพเบอร์ XC3S200 แล้วเลือก Program… แล้วกด OK จนกระทั่งทำการโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์

- ทดลองวงจรที่โปรแกรมลงบนชิพ

- พิจารณาผลการทดลองที่เกิดขึ้นและบันทึกผล

จักรี วิญญาณ

ผศ.ดร.ดารณี หอมดี

# Text boxes

รูปที่ 6.4