ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Experiment DLD-07:	Introduction to Flip-Flops and Sequential Logic

วัตถุประสงค์:

- เพื่อเรียนรู้การออกแบบ flip-flop จาก gate พื้นฐาน

- เพื่อเรียนรู้การใช้ flip-flop ในรูปของ IC

ขั้นตอนการทดลอง

วงจร SR Flip-flop จาก NOR gate

จงต่อวงจรดังรูปที่ 7.1 บันทึกผลการทำงานของวงจร

รูปที่ 7.1 วงจร SR Flip-flop จาก NOR gate (7402)

วงจร SR Flip-flop จาก NAND gate

จงต่อวงจรดังรูปที่ 7.2 โดยต่อขานาฬิกา (CLK) เข้ากับ +Vcc ซึ่งทำให้ NAND gate ชุดซ้ายทั้งสองตัวทำหน้าที่เป็น inverter แล้วบันทึกข้อมูลการทำงานของวงจร หลังจากนั้นต่อขานาฬิกาเข้ากับขาดิน (GND) แล้วตรวจสอบว่า input นั้นมีผลต่อ output ของระบบอย่างไร

รูปที่ 7.2 วงจร SR Flip-flop จาก NAND gate (7400)

วงจร SR Flip-flop จาก NAND gate

จงต่อวงจรดังรูปที่ 7.3 โดยเริ่มด้วยต่อ Pr=Cr=1 แล้วบันทึกข้อมูลการทำงานของวงจรเมื่อ CK=1 หลังจากนั้นตรวจสอบการทำงานของ Pr และ Cr ตามตารางที่ 7.1

| รูปที่ 7.3 วงจร SR Flip-flop จาก NAND gate (7410) | การทำงาน CLK Cr Pr Output (Q) Clear 0 0 1 Preset 0 1 0 ตารางที่ 7.1 |
| --- | --- |

(Master-Slave) JK Flip-flop

IC7476 คือ dual JK (master-slave) flip-flop ดังแสดงในรูปที่ 7.4 เริ่มการทดลองด้วยการต่อขา 5 เข้ากับ +Vcc และต่อขา 13 เข้ากับขา GND โดยปรับขา CLK ด้วยมือ

รูปที่ 7.4 ส่วนหนึ่งของ IC7476 (dual JK (master-slave) flip-flop)

- การทำงานของ Preset (Pr) และ Clear (Cr)

ต่อขา Pr=0 และ Cr=1 บันทึกผลการทดลอง จากนั้นต่อขา Pr=1 และ Cr=0 บันทึกผลการทดลอง

- การทำงานของ flip-flop

ต่อขา Pr=1 และ Cr=1 บันทึกผลการทดลองเพื่อตรวจสอบการทำงานของ flip-flop

- การประยุกต์ใช้ JK flip-flop ให้ทำงานเสมือนเป็น D flip-flop

จงออกแบบวงจร D flip-flop โดยใช้ JK flip-flop แล้วบันทึกผลการทดลอง

- การประยุกต์ใช้ JK flip-flop ให้ทำงานเสมือนเป็น T flip-flop

จงออกแบบต่อวงจร T flip-flop โดยใช้ JK flip-flop แล้วบันทึกผลการทดลอง

คําถามหลังการทดลอง

      - จงอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่าง SR Flip-flop และ JK Flip-flop

      - จงตรวจสอบการทำงานของการใช้ SR Flip-flop ในฐานะของ toggle switch ซึ่งแสดงในรูปที่ 7.5

รูปที่ 7.5 วงจร SR Flip-flop ในฐานะของ toggle switch

ผศ.ดร.ดารณี หอมดี